Поршень 190 со штоком 3-й ступени  компрессора 4ВМ10-40/70

Пояснения к чертежу: Шток Поршневая гайка Кольцо поршневое ПУ190 Кольцо поршневое ЛУ190

Запасные части поршня 190 со штоком компрессора 4ВМ10-40/70 (поршень III-й ступени)

| Обозначение | Наименование | Количество на одну сборочную единицу | Материал | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 89-1-4-4 | Шток | 1 | Сталь 3Х13, ГОСТ 20072-74 | 30,4 |
| 71-1-1-3А | Поршневая гайка | 1 | Сталь 40, ГОСТ 1050-70 | 1,9 |
| 89-1-4-5с | Кольцо поршневое ПУ190 | 2 | СЧ24-44, ГОСТ 1412-70 | 0,138 |
| 89-1-4-5с | Кольцо поршневое ЛУ190 | 2 | СЧ24-44, ГОСТ 1412-70 | 0,138 |

Все запасные части поршня 190 со штоком на компрессор 4ВМ10-40/70 являются взаимозаменяемыми во всех модификациях компрессоров.