Сальник 60-4

Пояснения к чертежу: Кольцо уплотняющее Кольцо замыкающее Пружина браслетная

Запасные части сальника 60-4 компрессора 4ВМ10-40/70

| Обозначение | Наименование | Количество на одну сборочную единицу | Материал | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76-2-4Е-3 | Кольцо уплотняющее, Дшт=60 | 4 | Фторопласт 4К-20, ТУ 6-5-1413-71 | 0,06 |
| 76-2-4Б-4 | Кольцо замыкающее, Дшт=60 | 4 | Фторопласт 4К-20, ТУ 6-5-1413-71 | 0,06 |
| Н782-58-14 | Пружина браслетная, Дшт=60 | 8 | Проволока П-0,4, ГОСТ 9389-75 | 0,009 |

Все запасные части сальника 60-4 компрессора 4ВМ10-40/70 являются взаимозаменяемыми во всех модификациях компрессоров.