Чертеж сальника 60-4

Пояснения к чертежу: Кольцо уплотняющее Кольцо замыкающее Браслетная пружина

Запасные части сальника 60-4 компрессоров 2ВМ10-50/8 и 4ВМ10-100/8

| Обозначение | Наименование | Количество на одну сборочную единицу | Материал | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н78-58-12 | Кольцо уплотняющее, Дшт=60 | 4 | Чугун АСЧ-3, ГОСТ 1585-70 | 0,202 |
| Н78-58-12 | Кольцо замыкающее, Дшт=60 | 4 | Чугун АСЧ-3, ГОСТ 1585-70 | 0,172 |
| Н202-1-33 | Браслетная пружина, Дшт=60 | 8 | Проволока 11-1, ГОСТ 9389-60 | 0,009 |

Все сборочные единицы являются взаимозаменяемыми во всех модификациях компрессоров.